东环建〔2018〕44号

关于东源县锦兴服装印花厂年产600万件

服装印花裁片建设项目环境影响

报告表的批复

东源县锦兴服装印花厂：

你厂报送的《东源县锦兴服装印花厂年产600万件服装印花裁片建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及项目《报批函》收悉。依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，经审查，现批复如下：

- 项目概况

项目拟租赁东源县仙塘镇深圳市宝安华丰实业有限公司厂房A栋（中心点坐标：北纬23°49′5″，东经114°45′32″）第二层至第五层的厂房。占地面积2093.8平方米，建筑面积7328.3平方米，总投资200万元。主要从事服装印花裁片生产，年产600万件服装印花裁片。该项目拟设员工人数80人，年工作300天，每天2班制，每班8小时，不在厂内食宿。

根据该报告表结论及技术评估意见,项目在落实环境影响报告表提出的环境保护措施前提下,从环境保护角度，同意该项目建设。

二、项目的污染物排放执行下列标准

- 大气污染物排放执行标准：项目生产过程中产生的有机废气排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）第Ⅱ时段企业排气筒VOCs排放限值。

- 水污染物排放执行标准：项目生产废水主要为调浆工序、制版工序及印花工序产生的清洗废水，生产废水经处理后回用于生产工序，不外排。生活污水，经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网，进入东源县城生活污水处理厂处理。

- 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- 固体废物排放执行标准：一般工业固体废物的贮存场执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容；危险固废执行GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容。项目产生的其他固废执行《一般工业固体废弃物储存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）。

三、该项目建设必须落实如下措施

- 项目必须严格执行“三同时”制度，即环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，切实加强“三废”排放管理工作。

- 印花工艺中，应使用水溶性环保材料，不得使用油性材料。要安装符合环保要求的废气收集系统和净化处理设施,定期检查废气治理设施，并做好运行记录，减少有机废气对项目周围环境空气的影响。印花胶浆、感光胶等原辅材料在非使用期间必须应密封，尽可能减少有机物的挥发释放。

- 生产废水经处理后回用于生产工序，不外排。员工生活废水经三级化粪池后进入市政污水收集管网，化粪池应该按照国家有关规定设计，保证预处理效果，并定期清理维护。

- 加强危险废物管理，做好化学品存放点及危废存放区做好防雨防渗防漏工作。

- 建议项目生产选用低噪音设备，合理布置噪声源，加强设备维修与保养，确保噪声达标排放。

- 项目的废水排放总量控制为0.082万吨/年，其污染物：CODCr：0.024t/a；氨氮：0.001t/a以上总量统一在东源县县城生活污水厂总量中核减。VOCs总量指标为0.0081t/a。

四、项目竣工后应按要求组织环保竣工验收，验收合格后方可正式投入使用，验收结论应报我局备案。

东源县环境保护局

2018年10月30日

抄送：县环境监测站、环境监察分局。

东源县环境保护局办公室          2018年10月30日印发