东环建〔2019〕33号

关于东和食品（河源）有限公司迁扩建

项目环境影响报告表的批复

东和食品（河源）有限公司：

你公司报送的《东和食品（河源）有限公司迁扩建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及项目《报批函》收悉。依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，经审查，现批复如下：

- 项目概况

拟建项目位于广东省河源市东源县船塘镇龙江村上新小组。项目占地面积18629.11m2，总建筑面积17700.00 m2，主要建筑物包括：生产车间、成品库、办公楼、宿舍、锅炉房等。同时配套建设活动场地、道路交通、给排水、供电、围墙、绿化园林景观等公用工程以及生产线设备的购置及安装。项目分两期建设，其中第一期规模：新建1条油炸面生产线、1条非油炸面生产线，生产规模为年产油炸面10000吨，年产非油炸面8000吨；第二期规模：新建1条米粉生产线，年产米粉10800吨；新建一条保鲜面生产线，年产保鲜面4000吨。总投资4500.00万元。迁建后老生产线拆除停产。

根据该报告表结论及技术评估意见,项目在落实环境影响报告表提出的环境保护措施前提下,从环境保护角度，同意该项目建设。

二、项目的污染物排放执行下列标准

（一）水污染物排放标准：广东省《水污染物排放限值》(DB44／26-2001)第二时段一级标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准及《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）标准中洗涤用水和锅炉补给水水质标准中三者中的较严者。

（二）大气污染物排放标准：生产车间粉尘排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准；锅炉执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中的燃生物质成型燃料锅炉限值要求；油炸油烟、厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中规定的≤2mg/m3；污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)中新建二级标准具体污染排放标准。

（三）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）：昼间≤70 dB，夜间≤55 dB；营运期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的2类标准：昼间≤65 dB(A)、夜间≤55 dB(A)。

（四）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013年修改单中贮存、处置标准。

三、该项目建设必须落实如下措施

（一）项目必须严格执行“三同时”制度，即环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，切实加强“三废”排放管理工作。

（二）做好项目废气污染防治措施。项目配套建设成型生物质锅炉2台，10t/h和6t/h蒸汽锅炉，其中6t/h锅炉为备用，燃烧废气经治理后达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中的燃生物质成型燃料气锅炉限值要求，经40m排气筒高空排放。建立燃料采购、消费情况、设备检修、烟气排放连续监测日平均值月报表、超标情况等日常管理台账，新建的生物质成型燃料器要符合《生物质成型燃料工业锅炉技术条件》（DB44/T 1510-2014）标准,项目使用生物质成型燃料应符合《工业锅炉用生物质成型燃料》（DB44/T 1052-2012）标准,并配备进料口的视频监控设备。

（三）选用低噪声设备，加强设备间隔声，采取绿化、围墙隔声降噪措施，降低噪声对周围环境的负面影响。

（四）项目运营期产生的其他生活污水、食堂废水经过隔油池、粪便污水经过三级化粪池预处理后，与生产废水一并进入自建污水处理设施进行“厌氧-兼氧-好氧”深度处理达标后，80%回用于锅炉补给水、油泵冷却水、地面冲洗水、厂区绿化、冲厕及场区洒水降尘，20%外排至无名小溪。

（五）项目为迁建项目，迁建后老生产线拆除，通过总量替换原则，最终核定废水排放总量控制指标为1.009万吨/年，其主要污染物CODcr0.6吨/年，氨氮0.1吨/年；废气主要污染物SO2和NOX分别为0.152吨/年和2.92吨/年。

四、项目竣工后应按要求组织环保竣工验收，验收合格后方可正式投入使用，验收结论应报我局备案。

东源县环境保护局

2019年6月4日

抄送：县环境监测站、环境监察分局。

东源县环境保护局办公室          2019年6月4日印发