东环建﹝2019﹞42号

关于东源康惠医院建设项目环境

影响报告表的批复

东源康惠实业投资有限公司：

你公司报来的《东源康惠医院建设项目环境影响报告表》及《报批函》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》规定，经研究，提出批复意见如下：

一、项目内容

拟建项目选址位于河源市东源县城规划区生活服务区木京村生产生活用地内，租用张全友已建的一栋五层商住楼中的B4-14、15二至五楼和B4-16、17的一至五楼（中心坐标为N23°46′59.52″，E114°43′45.68″）建设东源康惠医院建设项目（下面简称项目），拟建项目建设标准执行一级综合医院，计划共设置96张床位（牙椅4张），预计门诊人次为33000人次/年。诊疗科目：预防保健科；内科；外科；妇产科：妇科专业；妇女保健科；儿科；儿童保健科；口腔科；眼、耳鼻喉科；皮肤科；急诊医学科；康复医学科；医学检验科；医学影像科：中医科（内科、针灸、推拿、康复专业。本项目不含通过大气传播的传染病检。医院预计配置医务人员62人，行政、后勤人员 10人，合计72人，均不在医院内食宿。项目总投资500.00万元。

按照建设单位提供资料，本项目需设置放射科，由于现阶段尚未确定各类放射仪器的型号、台数等相关资料，对此设备可能带来的辐射影响应在确定具体放射仪器后，建设单位另行委托有相应资质的单位对辐射环境影响进行专案评价，该报告表不涉及辐射影响评价内容。

根据该报告表技术评估意见及结论,项目在落实环境影响报告表提出的环境保护措施前提下，从环境保护角度，同意该项目建设。

项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

二、主要污染物排放执行下列标准

（一）医疗废水处理系统排放的废气主要为恶臭气体，排放应执行《医疗机构水污染物排放标准》（GBl8466-2005）中关于医院污水处理站废气排放标准。

医疗垃圾贮存间排放的废气主要为恶臭气体，排放应执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）污染物厂界新扩改二级标准（臭气浓度≤20）。

（二）医院产生的医疗废水和洗衣废水进入医院污水处理系统，采用A/0工艺一体化污水处理设备处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者中较严者后，排入市政污水管网，纳入东源县城生活污水处理厂处理；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政排污管网排入东源县城生活污水处理厂处理。

（三）施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）各阶段限值；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

（四）医疗废物的暂存应满足《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单等相关文件及规范的要求；一般固废交由环卫部门每天定时收集处理。另根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中 4.3 污泥控制与处置，医院污水处理系统污泥清理前应进行监测，满足医疗机构污泥控制标准，即：粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率＞95%。

三、项目建设及运营过程中应做好以下环保措施

（一）合理布局，加强绿化、美化，减少污染物排放；加强固体废物、医疗废物分类收集管理，防止造成二次污染。

（二）项目产生的医疗废水和洗衣废水进入医院自建污水处理系统（拟设计处理能力为120m3/d）预处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者中较严者后，排入市政污水管网，纳入东源县城生活污水处理厂进一步处理。项目医技楼内产生的含铬化合物、氰化合物等重金属和有毒有害物质的特殊废水单独收集后，委托有资质的单位代为处理，不得排入医院污水预处理系统。

（三）根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程应设置应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事故时的医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于排放量的 30%，即36m3/d。本项目在医院南面设置1个容积40m3/d （8m×4m×2.5m）地埋式事故应急池。事故状态时，事故应急池可满足事故废水的储存需要。

（四）项目产生的医疗废物应委托有处置资质的单位统一收集处置。项目医疗垃圾贮存间拟设在三楼过道处，为应防止医疗废物腐败散发恶臭，建设单位将对医疗废物做到日产日清，保持医疗垃圾贮存间清洁，将在每天废物清运之后消毒冲洗。

（五）建议本项目分配废水排放指标为3.75734万t/a，其主要污染物COD总量控制指标为9.37t/a，NH3-N总量控制指标为0.94t/a，废水经处理达标后，排入市政污水管网引入东源县城生活污水处理厂处理，总量控制指标在东源县城生活污水处理厂总量中核减。

四、项目竣工后，建设单位应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，自行组织或委托第三方验收。验收合格后方可正式投入使用，验收结论应报我局备案。

东源县环境保护局

2019年8月20日

抄送：县环境监测站、环境监察分局。

东源县环境保护局办公室           2019年8月20日印发